1-1) Étude du remplissage

Coefficient de la marée	45	60	95
Niveau Hydrographique de pleine mer (en m)	7 m	8 m	9 m
Niveau NGF de Pleine Mer (PM) (en m)	7 - 5 = 2 m	3 m	8 – 5 = 4 m
Niveau NGF de l'eau dans la réserve à PM +3 (en m) / (vannes totalement relevées)	2 m	3 m	3,5 m
Niveau NGF de l'eau dans la rivière artificielle à PM +3 / (vannes totalement relevées)	0 m	0 m	0 m

1-2) Etude de l’utilisation du stade

Débit d'utilisation	4 m3.s-1	14 m3.s-1
Hauteur minimum d'eau (en m) au dessus du radier permettant d'assurer le débit demandé	0,4 m	0,9 m
Volume d'eau utilisable dans la réserve en m3 (on tiendra compte de la contrainte précédente)	2 000*60*0,4= / 48 000 m3	2 000*60*0,9= / 108 000 m3
Pendant combien de temps (en h:mm) la réserve pourra t-elle fournir le débit souhaité.	48 000 / 4 = / 03:20:00	108 000 / 14 = / 02:09:00
Étant données les contraintes sur les périodes d'utilisation du stade (niveau de la mer <0 m NGF), le volume utile d'eau sera-t-il totalement utilisé ?	OUI	OUI
Combien de temps faut-il pour que le niveau d'eau dans la réserve baisse de 1 cm ?	2 000*60*0,01/4= / 00:05:00	2 000*60*0,01/14 = / 00:01:25

1-3) Horaires d’utilisation du stade

Coefficient de la marée	45	95
A marée descendante, à quelle heure (par rapport à la pleine mer) peut on commencer à utiliser le stade ?	PM + 3	PM + 3
A marée montante, à quelle heure (par rapport à la pleine mer précédente) doit on cesser d'utiliser le stade ?	PM + 9	PM + 9
Entre deux Pleines Mer, quelle est la durée maximale d'utilisation du stade ?	6 heures	6 heures